UWAGA: Produkt przeznaczony do stosowania tylko w sytuacjach tego wymagających, na krótkim dystansie. Nie należy przekraczać prędkości 40km/h z zamontowanymi łańcuchami na kołach. Produkt może być stosowany tylko na drogach ośnieżonych lub oblodzonych, ale wciąż otwartych dla ruchu drogowego. Stosowanie produktu na suchej nawierzchni doprowadzi do jego uszkodzenia lub nieprawidłowego zachowania się pojazdu na drodze. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub straty powstałe na skutek błędnego montażu lub nie stosowania się do instrukcji. Zaleca się przeprowadzenie próbnego montażu przed właściwym użyciem produktu na drodze.

ZALECENIA:

1.Sprawdź czy producent pojazdu dopuszcza możliwość użycia łańcuchów śniegowych na osi napędzającej.

2.Rozmiar łańcuchów tekstylnych musi być zgodny z rozmiarem opon stosowanych w pojeździe.

3.Produkt może być stosowany tylko w pojazdach osobowych nieprzekraczających wagi 2 Ton.

4.Łańcuchy tekstylne nie zastępują opon zimowych

5.Zastosowanie łańcuchów tekstylnych może powodować różny stopień przyczepności osi przedniej i tylnej, zachowaj szczególną ostrożność po dokonaniu montażu. W przypadku pojazdów 4WD zalecany jest montaż dwóch kompletów na obie osie napędowe.

6.Unikaj ostrych hamowań i przyspieszeń.

7.Łańcuchy tekstylne ułożą się na oponie po przejechaniu około 100m, należy sprawdzić ich ułożenie ponownie po przejechaniu 1km.

8.W pojazdach wyposażonych w systemy ETS,ASR,ESP,DSC po dokonaniu montażu nie należy wyłączać tych systemów.

9.Zaleca się demontaż łańcuchów tekstylnych zostawiając pojazd na parkingu w celu uniknięcia ich zamrożenia, co znaczenie utrudni ich późniejszy demontaż.

10. Łańcuchy tekstylne zużywają się podczas eksploatacji, w przypadku większego uszkodzenia ( ponad 40% szerokości bieżnika ) należy natychmiast zdemontować łańcuchy w celu uniknięcia uszkodzenia pojazdu.

11.Nie dopuszcza się naprawy łańcuchów tekstylnych, po użyciu należy je umyć, wysuszyć i przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1.Łańcuchy tekstylne należy montować w bezpiecznym miejscu, z dala od ruchu drogowego.

2.Zaleca się włożenie kamizelki odblaskowej podczas montażu.

3.Pojazd powinien być zaparkowany na równym terenie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.

4.Po dokonaniu montażu, sprawdź czy łańcuch tekstylny nie zahacza o obudowę amortyzatora.